1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района на 2020-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы Нормативно-правовые акты | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный Закон №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2016г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ 30.12.2004г.; Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 14.06.2018 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2016г.; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.04.2003г. №199 «Об утверждении Концепции эффективного использования ресурсов в Республике Татарстан»; Генеральный план Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района (решение Совета Большешурнякского СП ЕМР РТ от 20.10.2020 г. № 45); Схема водоснабжения Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района (утв. Постановление ИК Большешурнякского СП ЕМР РТ от 27.01.2020 г. № 1/1). |
| Заказчик программы | Исполнительный комитет Елабужского муниципального района |
| Основные разработчики | Исполнительный комитет Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района» |
| Исполнитель Программы | Исполнительный комитет Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района», хозяйствующие субъекты, реализующие инвестиционные проекты, организации с которыми в установленном законодательством порядке, заключены муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий |
| Цели программы | - создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг; - сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги; - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса; - устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Елабужского муниципального района; - содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию сельского поселения Елабужского муниципального района. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Елабужского муниципального района |
| Задачи Программы | - модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса; - внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ; - использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления. - внедрение новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий и новых материалов; - переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство; - привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые показатели | Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,5 ед./км; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене 8% - уровень потерь воды при транспортировке 1%. |
| Срок реализации Программы | Срок реализации - 2020-2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы с 2020 по 2030 гг. составляет 77,532 млн. руб. Источниками финансирования программных мероприятий относятся: -Федеральный бюджет; -Бюджет Республики Татарстан; -внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса; - улучшение качества и надежности поставки жилищно-коммунальных услуг |
| Система организации контроля за исполнением Программы | 1. Оперативное управление Программой осуществляют: Исполнительный комитет Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района» (по согласованию) 2. Механизм реализации Программы предполагает: 1) многоканальность финансирования из всех возможных источников; 2) составление планов реализации программных мероприятий на каждый финансовый год; 3) ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов Программы 4) ежегодный отчет о ходе выполнения Программы |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Экономический рост территории и приток населения инициируют параллельную реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Развитие существующих производств, сферы строительства жилья сдерживает недостаточная коммунальная инфраструктура и высокие тарифы.

Жилищно-коммунальная сфера - это многоотраслевой комплекс, в котором переплелись все социально-экономические вопросы жизнеобеспечения.

Для создания комфортности проживания существенной помехой являются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, неудовлетворительным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере.

Во исполнение закона Республики Татарстан «Об энергосбережении» и реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан» по результатам проведенного социологического исследования население сельского поселения Елабужского муниципального района в целом положительно отметило преобразования, проведенные за годы реформирования жилищно-коммунального хозяйства..

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.19 Устава муниципального образования Большешурнякское сельское поселение Решением Советом Большешурнякского сельского поселения утвержден генеральный план муниципального образования Большешурнякское сельское поселение ЕМР.

Генеральный план Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

В состав Большешурнякского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Большой Шурняк (административный центр), деревни Верхний Шурняк, Умяк, пос.Красная Горка

Объем жилищного фонда Большешурнякского сельского поселения составил 7,67 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с.Большой Шурняк – 5,56 тыс.кв.м.

- д.Верхний Шурняк – 0,72 тыс.кв.м.

- д.Умяк – 1,35 тыс.кв.м;

- п.Красная Горка – 0,045 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Большешурнякского сельского поселения представлен исключительно индивидуальной застройкой в количестве 208 дом, количество проживающих 504 человека.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Большешурнякского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Централизованная система водоснабжения (ЦСВ) в Большешурнякском СП представляет собой комплекс инженерных сооружений, условно разделенных на 3 уровня: водозаборные скважины, водонапорные башни, водопроводные трубы.

Водоснабжение СП осуществляется от 4-х водозаборных скважин. В пос. Красная Горка централизованное водоснабжение отсутствует.

Водопроводные сети выполнены стальными и ПВХ трубами диаметрами Ø63-110 мм. Общая протяжённость сетей около 8000 м.

Для системы водоснабжения в Большешурнякском поселении используются трубы, проложенные в 1970 году. На головном участке проложены стальные трубы Ø107 мм.

Водопроводные сети в настоящее время не достаточно разветвлены и не охватывают все территории жилой застройки.

Запорная арматура на водоводе либо отсутствует, либо в неудовлетворительном состоянии. Трубы имеют превышение срока возможной эксплуатации (эксплуатируются более 40 лет).

Всего в поселении числится 24 водоразборные колонки, все не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Станций обезжелезивания и обеззараживания нет. Очистка воды не производится, но качество артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».

В 2018 году ООО «ТИС» на основании заключенного концессионного соглашения  приступил к обслуживанию сетей водоснабжения Большешурнякского сельского поселения.

Оценка систем водоснабжения Большешурнякского СП определяется уровнем обеспеченности централизованным водоснабжением села и техническим состоянием централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ЦСВ охвачены большинство районов индивидуальной жилой застройки с.Б.Шурняк, д.В.Шурняк и д.Умяк. В пос. Красная Горка централизованное водоснабжение отсутствует.

На сегодняшний день в Большешурнякском сельском поселении из 208 жилых домов к централизованной системе водоснабжения (ЦСВ) подключено 176 жилых дома. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через 24 водоразборные колонки (в с.Б.Шурняк 20 шт,, д.В.Шурняк 2 шт. и в д.Умяк 2 шт.), от частных скважин и шахтных колодцев.

Систему водоснабжения села можно разделить на 4 зоны:

1. Централизованное водоснабжение села Большой Шурняк от 2-х скважин, расположенных в юго-восточной окраины села и эксплуатируются: скважина №1 с 1983г., скважина №2  с 1987 года. Общее потребление (по отчетным данным) от 2-х скважин составляет 50 м3/сут;

2. Централизованное водоснабжение деревни Верхний Шурняк от скважины, расположенной на юго-восточной окраине деревни. Общее потребление (по отчетным данным) от скважины составляет 18 м3/сут;

3. Централизованное водоснабжение деревни Умяк от скважины, расположенной на западной окраине деревни. Общее потребление (по отчетным данным) от скважины составляет 18 м3/сут;

4. Отбор воды на хозяйственно - питьевые нужды через водоразборные колонки, частные скважины и шахтные колодцы.

Централизованное водоснабжение в поселке Красная Горка отсутствует.

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников необходимо провести ряд мероприятий, которые детально охарактеризованы в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей.

Водоотведение

В Большешурнякском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Тарифы, установленные ГК РТ по тарифам за период с 2018 -2020 годы, руб. за куб.м. без НДС. Для Большешурнякского сельского поселения

|  | 2018г. | 2019 г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 31,20 | 32,25 | 32,25 | 33,40 | 32,61 | 32,61 |

Доля потребителей услуг холодного водоснабжения является население и составляет 100%.

В среднем за 2019 год  собираемость за оказанные услуги холодного водоснабжения я составила 97 %.  Уровень собираемости  по категории потребителей население составил 85,8 %.

В связи с этим дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составлявшая 22,4 тыс. руб. на 01.12.2019 год составила 32,7 тыс. руб., увеличилась на 45,98 %.

Теплоснабжение

На территории Большешурнякского сельского поселения расположены  населенные пункты – Большой Шурняк, Верхний Шурняк, Красная Горка, Умяк.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Большешурнякского сельского поселения  пользуются БМК или автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее.

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

-	усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

-	общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ». Количество абонентов - 208.

Электроснабжение Большешурнякского сельское поселение осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

Электроснабжение населенных пунктов расположенных на территории сельского поселения осуществляется от:

ПС «Шурняк»        2х4 МВА, 35/10 кВ;

н.п. Большой Шурняк, Верхний Шурняк, Красная Горка, Умяк.

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ.

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Основные направления развития - для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода марки СИП. Установка  энергосберегающих светильников по сельскому поселению.

Динамика тарифов на электрическую энергию для населения сельской местности

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

(руб./кВт.час)

|  | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.17 | 01.07.17 | 01.01.18 | 01.07.18 | 01.01.19 | 01.07.19 | 01.01.20 | 01.07.20 |
| Электроэнергия | 2,40 | 2,49 | 2,49 | 2,58 | 2,62 | 2,64 | 2,64 | 2,75 |

Газоснабжение

Обслуживанием газовых сетей занимается ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань»

В настоящее время газоснабжение Большешурнякского сельского поселения осуществляется от газопровода высокого давления.

Природный газ в населенные пункты подается по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Данные по газифицируемым квартирам и домам

| № п/п | Наименование ПСК, Населенный пункт, совхоз | Количество газифицированных квартир на 01.01.2019г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | сетевой | ГБУ (от сжиженного газа) | Всего |
|  | Большешурнякское СП | 199 | 0 | 199 |
|  | Большой Шурняк | 157 | 0 | 157 |
|  | Верхний Шурняк | 14 | 0 | 14 |
|  | Красная Горка | 2 | 0 | 2 |
|  | Умяк | 26 | 0 | 26 |

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

Динамика тарифов на газ для населения сельской местности

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

(руб./куб.м)

|  | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.17 | 01.07.17 | 01.01.18 | 01.07.18 | 01.01.19 | 01.07.19 | 01.01.20 | 01.07.20 |
| Газ | 5,27 | 5,48 | 5,48 | 5,57 | 5,67 | 5,72 | 5,72 | 5,89 |

Сбор и захоронение бытовых отходов

Сбор и удаление твердых бытовых отходов производится с отдельно стоящих мусоросборных контейнеров с  01.01.2019 года осуществляет региональный оператор ООО «Гринта», в восточной зоне Республики Татарстан. Это 23 муниципальных района, где общая численность населения в зоне ответственности - почти 2 млн человек.

Компания была выбрана в результате конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами в восточной зоне деятельности Республики Татарстан.

На территории поселения накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз отходов осуществляется на полигон ТБО г. Менделеевск

Фактическое количество контейнеров – 14 единиц, контейнерные площадки отсутствуют, необходимое количество  контейнерных площадок - 9.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории необходимо провести ряд мероприятий, которые детально охарактеризованы в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Протяженность дорог в Большешурнякском сельском поселении всего 9,5 км.

В сфере благоустройства имеются следующие проблемы:

- качество покрытия дорог не соответствуют нормам безопасности и негативно сказываются на формировании современного имиджа территории;

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения представлен в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей».

В целях обеспечения жизнедеятельности и улучшения качества жизни населения необходимо провести комплекс мер по инфраструктурному обустройству

Также необходимо произвести замену воздушных линий электропередач на кабельные с устройством подземных шахт.

Существующие проблемы в сфере ЖКХ необходимо решать с точки зрения комплексного подхода и программно-целевых методов. Этим обусловлена необходимость разработки данной программы.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Республика Татарстан является одним из регионов Российской Федерации, демонстрирующих стабильность в социально-экономическом развитии. Татарстан признан лидером списка Forbes «30 лучших регионов для бизнеса».

Административные центры 15-ти других поселений имеют полноценное автомобильное сообщение, необходимую социальную и инженерную инфраструктуру, что позволяет минимизировать издержки реализации инвестиционных проектов.

Елабужский муниципальный район входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера (КИПТК), занимающего 11,3 % территории Республики Татарстан и включающего в себя несколько муниципальных районов - Менделеевский, Елабужский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, а также городской округ Набережные Челны.

Елабужский муниципальный район входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера (КИПТК), занимающего 11,3 % территории Республики Татарстан и включающего в себя несколько муниципальных районов - Менделеевский, Елабужский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, а также городской округ Набережные Челны.

По экономическому потенциалу КИПТК занимает второе место среди остальных экономических районов Республики Татарстан. Главными его отраслями являются машиностроение (автомобилестроение, электротехническая промышленность), а также химическая и нефтехимическая (в т.ч. шинная) промышленность. Из других отраслей представлены нефтедобыча, электроэнергетика (Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, многочисленные ТЭЦ), промышленность строительных материалов, пищевая промышленность.

КИПТК обладает значительным промышленно-производственным потенциалом, имея на своей территории такие гиганты, как ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Алабуга», сеть технопарков (КИП «Мастер», Технопарк «Татэлектромаш», НП «Технопарк Прикамья», ГАУ «Бизнес-инкубатор г.Елабуга»).

По производству промышленной продукции на душу населения Елабужский муниципальный район превосходит средний показатель по Республике Татарстан в 2 раза, а среднероссийский уровень – в 1,7 раза. Основными отраслями специализации территориальной экономики являются промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм.

На промышленной площадке «Алабуга» располагаются предприятия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» (4000 га), открытое акционерное общество «ПО ЕлАЗ» (189 га), и 30 предприятий «Дирекции инвестиционных программ» (349 га).

Залогом успешного развития территории является реализация крупного федерального проекта – Особой экономической зоны «Алабуга».

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОЭЗ «Алабуга») была создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 784 от 21 декабря 2005 года.

ОЭЗ «Алабуга» является одной наиболее подготовленных инвестиционных площадок в России для реализации крупнейших промышленных проектов.

Территория разделена на модули, к каждому модулю подводятся все необходимые коммуникации – дороги, электричество, теплоснабжение, газ, вода, высокоскоростные линии связи и так далее. По территории ОЭЗ проходит железнодорожная ветка, которая будет обслуживать крупнейшие земельные участки с помощью ответвлений, ведущих непосредственно к будущим корпусам.

На территории работает Административно-деловой центр, в котором располагается офис администрации ОЭЗ, офисные помещения для резидентов зоны и все необходимые объекты деловой инфраструктуры - отделение банка, почта, медпункт, конференц-зал, ресторан, фитнес-зал и др.

За время существования ОЭЗ «Алабуга» удалось достичь внушительных результатов в развитии инфраструктуры и привлечь такие известные компании мирового бизнеса как Ford-Sollers, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» зарегистрировано 59 предприятий, из них действует 33 завода, 5 предприятий в стадии строительства, 21 завод на стадии  проектирования. В развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» с начала создания вложено 22,7 млрд.руб. Общий объем инвестиций в развитие площадки составил 94 млрд.рублей.

Общая территория ОЭЗ расширена с 20 кв. км.  до 40 кв. км. Общее количество предприятий-резидентов будет насчитывать  уже порядка 120 предприятий, что позволит создать более 16 тысяч новых рабочих мест. Учитывая коэффициент семейственности равный 3, в перспективе увеличение численности населения города и района почти на 40 тысяч человек.

Большешурнякское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Большешурнякского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Большой Шурняк (административный центр), деревни Верхний Шурняк, Умяк и поселок Красная Горка.

Поселение расположено на северо-востоке Республики Татарстан, в северо-западной части Елабужского муниципального района. Большешурнякское сельское поселение граничит на севере с Удмуртской Республикой, на северо-востоке со Старокуклюкским сельским поселением, на юге с Мортовским и Татарско-Дюм-Дюмским сельскими поселениями, на западе с Малмыжским и Куюк-Ерыксинским сельскими поселениями Елабужского муниципального района.

Общая площадь Большешурнякского сельского поселения составляет 8743,7 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 178,1 га, из них: с.Большой Шурняк – 102,5 га, д.Верхний Шурняк – 37,1 га, д.Умяк – 36,3 га, п.Красная Горка – 2,2 га (согласно картографическому материалу).

Демографическая характеристика

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

Среди 15 сельских поселений Елабужского муниципального района Большешурнякское занимает восьмое место по численности населения; благоприятность его возрастной структуры оценивается неоднозначно. По данным похозяйственного учета Елабужского муниципального района, доля детей в населении Большешурнякского СП (20,1 %) самая высокая, а процент лиц в трудоспособном возрасте (51,3 %) – самый низкий среди сельских поселений района (15-е место). Соответственно уровень демографической нагрузки (949) – также самый высокий в районе. По удельному весу лиц пенсионного возраста (28,5 %) поселение занимает шестое место.

Таблица 1. Демографические показатели

| Показатели | на 01.01.19 г. | на 01.01.20 г. | Откл. (+,-) | 2020 к 2019, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большешурнякское сельское поселение | 526 | 504 | -22 | 96 |

Основными приоритетами экономической политики  являются:

- развитие конкурентных преимуществ региона в виде высокой обеспеченности энергоресурсами, удобства географического положения, наличия земельных, лесных и водных ресурсов;

- развитие высокотехнологичных производств, не связанных с потреблением большого объема привозных сырьевых ресурсов;

- поддержка широкомасштабного жилищного строительства, предъявляющего спрос на различные материальные ресурсы и являющегося одним из главных показателей уровня жизни населения; развитие налогоемких производств, обеспечивающих высокий приток средств в местный бюджет;

- стимулирование поставок продукции предприятий района на общероссийский и зарубежный рынок;

- поддержание высокого потребительского спроса на рынке товаров и услуг;

-улучшение качественных характеристик и повышение конкурентоспособности продукции в сельскохозяйственном производстве;

- первоочередное направление бюджетных средств на развитие инфраструктуры, создающей условия для привлечения частных инвестиций;

- привлечение средств федерального бюджета для решения социально-экономических проблем, имеющих общегосударственное значение.

Главный фактор экономического развития на перспективу - это рост инвестиционной активности и другие диверсифицированные источники увеличения производства, целью которых является формирование модели региональной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечивать последовательное повышение благосостояния населения, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности.

В Елабужском муниципальном районе сложилась многоуровневая система образования, которая включает в себя 3 государственных, 33 муниципальных общеобразовательных учреждения, 44 дошкольных образовательных учреждения, 9 учреждений дополнительного образования, 4 средних специальных образовательных учреждения, детский дом, 5 высших учебных заведений.

В настоящее время в Большешурнякском сельском поселении (с.Большой Шурняк) имеется 1 детский сад проектной вместимостью 10 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 9 человек (20% от общей численности детей в возрасте 1-6 лет Большешурнякского сельского поселения). Следовательно, детский сад заполнен на 90% от проектной вместимости.

В настоящее время в Большешурнякском сельском поселении (с.Большой Шурняк) функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 162 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 86 человек. Следует отметить, что из с.Большой Шурняк 2 человека и из д.Умяк 3 человека доставляются на школьном автобусе в Старокуклюкскую общеобразовательную школу.

Интенсивно развивающаяся в городе социально-экономическая инфраструктура требует соответствующего кадрового обеспечения предприятий и организаций. Один из способов решения - это снижение оттока молодежи в другие города. Выпускники учебных заведений, желающие остаться в Елабуге, ориентированы на местный рынок труда. Это связано с повышением привлекательности местного рынка труда и учебных заведений, располагающихся в Елабуге. Политехнический колледж становятся базой для подготовки специалистов для особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Алабуга».

Анализ потенциала территории позволяет сделать вывод о значительном влиянии промышленного сектора на все сферы деятельности территории. В промышленном секторе формируется преобладающая часть добавленной стоимости (более 80%). Таким образом, промышленность для города Елабуга является основной структурообразующей отраслью экономики, и от эффективности её функционирования зависит возможность реализации главной стратегической цели развития территории – повышение качества жизни населения.

Основные показатели развития  территории отражены в Программе социально-экономического развития Елабужского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Совета ЕМР от 14.11.2016 №156 и представлены ниже в таблице 2.

Основные показатели социально-экономического развития

Большешурнякского сельского поселения Елабужского  муниципального района до 2025 года

Ошибка! Ошибка связи.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в отрасли жилищно-коммунального хозяйства накопилось  много проблем, решение которых жизненно важно, и должно быть заложено в основу развития Большешурнякского сельского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Направления решения проблем развития базируются на следующих принципах:

1. 	Эффективное управление отраслью.

2.	Государственно-частное партнерство в развитии отрасли с учетом ключевых интересов города.

Приоритеты развития жилищно-коммунального хозяйства определены с учетом интересов всех основных городских субъектов – населения, бизнеса и бюджетного сектора. Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в целях обеспечения жилищного строительства должны основываться на существующем фонде объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа модернизации и энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального комплекса представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и направлена на снижение тарифной нагрузки, как для населения территории, так и для резидентов ОЭЗ и важна в целом для развития территории. В настоящее время программа является и антикризисной мерой.

Основные направления программы:

- обеспечение ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе;

- модернизация объектов водоснабжения и канализации.

Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- качественно улучшить эффективность энергоресурсопотребления;

- создать комфортные и безопасные условия проживания;

- обеспечить сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса.

Для достижения программных целей планируется применение инструментов территориальной экономической политики, организация согласованных действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления.

Главная цель Программы: создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основные цели Программы:

- снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;

- сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Елабужского муниципального района;

- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Елабужского муниципального района.

Задачи Программы:

В сфере жилищного хозяйства

- внедрение новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий и новых материалов;

- переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство;

- привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилого фонда.

В сфере коммунального хозяйства

- модернизация объектов коммунального комплекса;

- внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ;

- использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления.

Задачи Программы входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия государственной поддержки.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные  мероприятия  инвестиционных  проектов,  обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год(ы)) | Сумма, млн. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1 | Развитие централизованной системы водоснабжения | 2020-2030 | 9,474 |
|  | 2. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
| 2.1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2020-2030 | 0,225 |
|  | 3. ДОРОЖНО-УЛИЧНАЯ СЕТЬ |  |  |
| 3.1 | Реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки населенных пунктов | 2020-2030 | 67,833 |
|  | ВСЕГО за весь период реализации программы 2020-2030 год |  | 77,532 |

5.1 Жилищное хозяйство

Основные характеристики жилищного фонда:

В настоящее время жилой фонд Большешурнякского сельского поселения представлен исключительно индивидуальной застройкой в количестве 208 домов, количество проживающих 504 человека.

Уровень благоустройства жилищного фонда - водоснабжение, индивидуальное газовое отопление.

Оснащение жилищного фонда приборами учета энергоресурсов

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Дома оборудованные индивидуальными приборами учета:

- по электроэнергии		100%

- по газу			93,4%

- по холодной воде 		2,6%.

Планируемые мероприятия в сфере жилищного хозяйства

1.Установка приборов учета холодной воды в домах частного сектора

Внедрение приборов учета позволит:

1.	Точно определить количество предоставляемых коммунальных услуг поставщиками;

2.	Снизить оплату воду;

3.	Оценить баланс своего фактического потребления воды.

2. Приведение уличных дорог и тротуаров в нормативное состояние.

Развитие зон сельской транспортной инфраструктуры заключается в создании развитой сети улиц и дорог. Необходимо формирование улично-дорожной сети и транспортно-коммуникационной системы, обеспечивающих транспортную доступность территорий сельского поселения.

Для дальнейшего развития генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог на площадках нового жилищного строительства и реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки населенных пунктов, входящих в состав Большешурнякского сельского поселения.

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

| Населенный пункт | Наимено- вание объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2016-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| с. Большой Шурняк | Улицы | Реконструкция | км | 4,083 |  | + |  |
| д. Верхний Шурняк | Улицы | Реконструкция | км | 0,94 | - | + |  |
| д. Умяк | Улицы | Реконструкция | км | 1,143 |  | + |  |
| п. Красная Горка | Улицы | Реконструкция | км | 0,9 |  | + |  |
| Итого: |  |  |  | 7,066 |  |  |  |

Объем необходимых средств 2020-2030 годы – 67,833 млн. руб.

5.3 Водопроводное хозяйство

В 2018 году ООО «ТИС» приступил к обслуживанию сетей водоснабжения Большешурнякского сельского поселения на основании концессионного соглашения заключенного от 24.08.2017 года № 3.

Систему водоснабжения села можно разделить на 4 зоны:

1. Централизованное водоснабжение села Большой Шурняк от 2-х скважин, расположенных в юго-восточной окраины села и эксплуатируются: скважина №1 с 1983г., скважина №2  с 1987 года. Общее потребление (по отчетным данным) от 2-х скважин составляет 50 м3/сут;

2. Централизованное водоснабжение деревни Верхний Шурняк от скважины, расположенной на юго-восточной окраине деревни. Общее потребление (по отчетным данным) от скважины составляет 18 м3/сут;

3. Централизованное водоснабжение деревни Умяк от скважины, расположенной на западной окраине деревни. Общее потребление (по отчетным данным) от скважины составляет 18 м3/сут;

4. Отбор воды на хозяйственно - питьевые нужды через водоразборные колонки, частные скважины и шахтные колодцы.

Централизованное водоснабжение в поселке Красная Горка отсутствует.

### Описание результатов технического обследования ЦСВ

В настоящее время основным источником водоснабжения Большешурнякского СП являются артезианские воды.

Cело Большой Шурняк.

Всего в селе Большой Шурняк смонтированы 2 скважины и 2 водонапорные башни. Ограждение зоны санитарной охраны (ЗСО) скважин отсутствуют, не соблюдаются требования СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения».

Обе скважины работают на одну водопроводную сеть и действуют с 1983 г.

Для скважин выбран участок недр  с  абсолютной  отметкой  поверхности 85 м, который расположен на левом берегу р.Вятка (рис.3). Водоизмещающими породами являются песчаники известковистые, залегающих на глубине 90÷100 м.

Удельные дебиты скважин составляют 0,5 л/с при дебите 2 л/с и понижениях 4 м. Скважина №2 эксплуатируется только в летнее время.

Фактическая водообильность скважин определена по результатам эксплуатационной откачки, выполненной с дебитом 2,0 л/с (172,8 м3/сут) при понижении уровня на 4,0м. Существующее потребление подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды составляет 31025 м3/год, из них 50 м3/сут (9125 м3/год)  в зимний период (октябрь-март) и 120 м3/сут (21900 м3/год) в летний период (апрель-сентябрь). Режим работы скважин – 8 часов в день в зимнее время и 20 часов в день в летнее время, 365  суток в году (для обоих скважин). Наибольшее количество воды в скважинах 120 м3/сут (1,4 л/с) может быть получено при понижении уровня воды в скважине на 4,0 м, при работе насоса не более 20÷22 часов. Допустимое понижение составляет 80 м (разница между глубиной установки головы фильтровой колонны (90 м) и глубиной статического уровня (10 м)). Величина эксплуатационного понижения (4,0 м) свидетельствует об обеспеченности запасов подземных вод в пределах имеющейся потребности.

Основные характеристики 2-х скважин указаны в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики скважин.

| № | Координаты устья | Абс.отм. устья, м | Глубина | Инт-л опробов. | Статич. уровень, м | Динамич. уровень, м | Дебит, л/сек | Пони-жение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55⁰53'03" сш 51⁰39'40" вд | 85 | 120 | 110÷120 | 70 | 71 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Гидрогеологическое заключение и паспорт скважины №2 отсутствует. |

В скважине №1 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110, в скважине №2 насос ЭЦВ 6-6,3-80. Насосы в удовлетворительном состоянии. Учет воды отсутствует.

Таблица 2.  Технические характеристики насосов

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8÷12 | 95÷115 | 5,5 | 12 | 144 | 1320 | 68 | 150 |
| ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 5,5…9 | 75…90 | 2.8 | 7,6 | 144 | 1380 | 67 | 150 |

Для обеспечения расчетного напора и расхода воды в водопроводной сети рядом со скважинами смонтирована водонапорная башня «Рожновского» объемом 50 м3 (всего в с.Б.Шурняк смонтированы 2 водонапорные башни, но работоспособная только одна водонапорная башня - на рис. 4 правая). Резервуар башни находится на высоте 20 м, в эксплуатации с 1987 г.

Рисунок 4. Водонапорные башни                                       Рисунок 5. Пож.емкость

Рядом с неиспользуемой водонапорной башней находиться пожарный резервуар объемом 50 м3. На сегодняшний день ёмкость не используется (рис.5).

Расходы воды на наружное пожаротушение в сельских поселениях должны приниматься в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Общая протяженность водопроводных сетей в с.Большой Шурняк составляет 8000 м. Водовод введен в эксплуатацию в 1983 году.

В с.Бол. Шурняк отсутствует учет поднятой и потребленной воды. Объем потребления воды определяется расчетным способом по нормативам водопотребления и затратам на электроэнергию (электропотребление насосами). Существующие нормативы водопотребления не соответствуют фактическому потреблению, что приводит к постоянным убыткам для ресурсоснабжающей организации.

Всего в селе числится 20 колонок. Состояние колонок неудовлетворительное и не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Водоразборные колонки или не функционируют или разрушены, колодцы под ними используются в качестве точки присоединения шлангов.

Деревня Верхний Шурняк.

В д.Верхний Шурняк смонтированы одна скважина и одна водонапорная башня №1. Ограждение зоны санитарной охраны скважины отсутствует, не соблюдаются требования СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …».

Скважина расположена на юго-восточной окраине д.В.Шурняк, координаты 55⁰51'11" СШ и 51⁰36'33" ВД, эксплуатируется с 1989 года.

Участок недр, с абсолютной отметкой поверхности 140 м, расположен на левом берегу р.Вятка (рис 6).

Заявленная потребность в воде составляет 18 м3/сут в зимний период (октябрь-март) и 36 м3/сут в летний период (апрель-сентябрь).

Водоизмещающими породами являются известняки и песчаники, залегающих на глубине 20÷30 м.

Фактическая водообильность скважины определена по результатам эксплуатационной откачки, выполненной с дебитом 2,0 л/с (172,8 м3/сут) без понижения. Существующее потребление подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды составляет 9855 м3/год, из них 18 м3/сут (3285 м3/год)  в зимний период и 36 м3/сут (6570 м3/год) в летний период. Режим работы скважины – 3 часа в день в зимнее время и 6 часов в день в летнее время, 365  суток в году. Наибольшее количество воды в скважине 36 м3/сут (0,42 л/с) может быть получено при работе насоса не более 20÷22 часов. Допустимое понижение составляет 5 м (разница между глубиной залегания (15 м) и глубиной статического уровня (10 м)).

Таблица 3. Основные характеристики скважины.

| Абс. отметка устья, м | Глубина, м | Глубина статического уровня, м | Дебит, л/с | Понижение, м | Сухой остаток, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 30 | 10 | 2,0 | б/п | 0,517 |

Расстояние от скважины до объектов водоснабжения 150 м, растояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока 100 м.

В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ-6-6,3-80. Износ более 30%. Насос в удовлетворительном состоянии, в эксплуатации находится с 1989 года.

Таблица 4.  Технические характеристики насоса ЭЦВ 6-6,3-80

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 5,5…9 | 75…90 | 2.8 | 7,6 | 144 | 1380 | 67 | 150 |

Для обеспечения расчетного напора и расхода воды в водопроводной сети, а также создания её запаса и установления щадящего режима работы насоса, рядом со скважиной установлен резервуар объемом 24 м3, изготовлен из листовой стали (рис. 5.29), в эксплуатации с 1989 года, размеры резервуара 3,03*3,38*2,32м (надземная часть резервуара 0,5 м, подземная 1,82 м).

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2000 м. Водовод введен в эксплуатацию в 1989 году.

В д.Верхний Шурняк также отсутствует учет поднятой и потребленной воды. Потребление воды осуществляется расчетным способом по нормативам водопотребления и затратам на электроэнергию (электропотребление насосами).

Деревня Умяк.

В д.Умяк смонтированы одна скважина и одна водонапорная башня. Ограждение зоны санитарной охраны скважины отсутствует, не соблюдаются требования СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …».

Скважина расположена на западной окраине д.Умяк, координаты 55⁰55'33" СШ и 51⁰31'53" ВД, эксплуатируется с 1987 года.

Участок недр, с абсолютной отметкой поверхности 85 м, расположен на левом берегу р.Умяк (рис. 7).

Водоизмещающими породами являются известняки известковистые, залега-ющие на глубине 90÷100 м.

Заявленная потребность в воде составляет 6 м3/сут в зимний период (октябрь-март) и 18 м3/сут в летний период (апрель-сентябрь).

Водообильность скважины определена по результатам эксплуатационной откачки, выполненной с дебитом 1,7 л/с (146,88 м3/сут) при понижении уровня на 3,0 м. Общий годовой отбор составляет 4380 м3/год. Режим работы скважины – 1 час в день в зимнее время и 3 часа в день в летнее время. Наибольшее количество воды 18 м3/сут (0,2 л/с) м.б. получено при работе насоса не более 20 часов при понижении уровня воды в скважине на 0,55 м. Допустимое понижение 60 м.

Таблица 5. Основные характеристики скважины.

| Абс. отметка устья, м | Глубина, м | Глубина статического уровня, м | Дебит, л/с | Понижение, м | Сухой остаток, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 100 | 30 | 1,7 | 3,0 | 0,287 |

В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ-6-6,3-80. Насос в удовлетворительном состоянии, в эксплуатации находится с 1987 года.

Таблица 6.  Технические характеристики насоса ЭЦВ 6-6,3-80

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 5,5…9 | 75…90 | 2.8 | 7,6 | 144 | 1380 | 67 | 150 |

Контроль качества воды в Большешурнякском СП сельском поселении.

Контроль качества подземных вод в поселении производится лабораторией ф-ла ФГУЗ в Елабужском р-не. По изученным показателям качества подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074.-01 «Питьевая вода…».

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» лабораторно-инструментальные исследования должны проводиться:

- микробиологическое исследование воды - 1 раз в квартал;

- органолептическое исследование воды - 1 раз в год;

- исследование на наличие неорганических и органических веществ - 1 раз в год.

Выборочные результаты исследований указаны в таблице 7. Лабораторно-инструментальные исследования на скважине №3 в с. Б.Шурняк не проводились.

Таблица 7. Данные лабораторных анализов воды из скважин №1, №2 и №3

| № | Наименование показателя | Единица измерен. | Норм. СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв. №1 | Скв.№2 | Скв. №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность | мг/л | 1,5 | - | 0,1 | 0,3 |
| 2 | Сухой остаток | мг | 1000 | - | 517 | 287 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв/л | Не более 7,0 | - | 5,15 | 4,9 |
| 4 | Железо | мг/л | 0,3 | - | 0,01 | 0,11 |
| 5 | Марганец | мг/л | 0,1 | - | 0,005 | 0,005 |
| 6 | Медь | мг/л | 1,0 | - | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Молибден | мг/л | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 |
| 8 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | - | 142 | 47 |
| 9 | Хлориды | мг/л | Не более 350,0 | - | 2,8 | 17,2 |
| 10 | Нитраты | мг/л | 45,0 | - | 12,42 | 17,9 |
| 11 | Нитриты | мг/л | 3,0 | - | 0,003 | 0,003 |
| 12 | Фториды | мг/л | 1,5 | - | 0,27 | 0,32 |
| 13 | Общее микробное число | кол. в 1мг | Не более 50 | - | 1 | 3 |
| 14 | Цветность | град | Не более 20 | - | 1 | 5,17 |
| 15 | Привкус | баллы | Не более 2 | - | 0 | 0 |
| 16 | Запах | баллы | Не более 2 | - | 0 | 0 |

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Территория Большешурнякского сельского поселения не относится к зонам распространения вечномёрзлых грунтов и разработка технических решений по предотвращению замерзания воды в трубопроводах не требуется.

### Право собственности владения объектами ЦСВ

Оказание услуг водоснабжения для населения оказывает ООО «ТИС» на основании заключенного концессионного соглашения с 2018 года, услуги оказываются по действующим тарифам согласно Постановлений Государственного комитета РТ по тарифам. Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

Предприятие имеет лицензию на виды работ:

- добыча пресных подземных вод для хоз. – питьевого водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание централизованной системы водоснабжения.

## Направления развития ЦСВ

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития ЦСВ

Прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики РТ.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Елабужского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Елабужского района Министерства экономики РТ.

Генеральный план Большешурнякского сельского поселения (составленный в 2016 году) учитывает прогноз общей численности населения всего поселения, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

По состоянию на 1 сентября 2020 года общая численность населения Большешурнякского сельского поселения составила 504 человек (в соответствии с паспортом поселения), из которых временно проживающих 51 человек.

Согласно демографическому прогнозу численность населения Большешурнякского сельского поселения на первую очередь (2025г.) составит 626 человек, на расчетный срок (2035г.) – 670 человек.

Таблица 8. Прогноз численности населения Большешурнякского СП.

| Наименование | 2020г | 2025г | 2035г |
| --- | --- | --- | --- |
| Большешурнякское СП, в том числе: | 504 | 626 | 670 |
| – село Большой Шурняк | 432 | 525 | 566 |
| – деревня Верхний Шурняк | 38 | 31 | 33 |
| – деревня Умяк | 33 | 65 | 66 |
| – поселок Красная Горка | 1 | 5 | 5 |

Генеральный план развития Большешурнякского СП направлен на повышение уровня жизни, увеличение степени благоустройства жилого фонда и улучшение санитарной обстановки.

Таким образом, основными направлениями развития Большешурнякского сельского поселения являются:

- развитие жилищной инфраструктуры. К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения должен увеличиться до 33,4 тыс.м2, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 25,7 тыс.м2 общей площади жилья или 1,07 тыс.м2 жилья в год;

- развитие промышленного производства. Генпланом Большешурнякского сельского поселения на период до расчетного срока не предусматривается развития промышленного производства на территории поселения;

- перефункционирование территории агропромышленного комплекса. Реконструкция ООО АФ «Вятские Зори» с увеличением поголовья кроликов на 4500 голов. Строительство мегафермы возле д.Верхний Шурняк. Перенос территории машинно-тракторного парка ООО АФ «Вятские Зори» возле с.Большой Шурняк к северу от села. Перефункционирование территории летнего лагеря для скота возле д.Умяк под озеленения специального назначения. Перефункционирование части территории недействующей фермы возле д.Умяк под перспективную площадку для развития объектов агропромышленного комплекса;

- реконструкция системы водоснабжения. Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки Большешурнякского СП являются существующие скважины, водозаборные колонки, шахтные колодцы и родники. Для обеспечения бесперебойной работы ЦСВ существующей  и проектируемой застройки предусматривается капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости, строительство новых водопроводных сетей и колодцев;

- организация охраны поверхностных вод. В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, так как населенные пункты Большешурнякского СП не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод;

- установление границ населенных пунктов. В настоящее время, четких гр-ниц Большешурнякского СП нет, поэтому одним из мероприятий генплана является установление границ данного поселения. Генеральным планом Большешурнякского сельского поселения предложено расширение границ с.Большой Шурняк, д.Умяк и п.Красная Горка. Расширение территории д.Верхний Шурняк генеральным планом не предусмотрено.

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.09.2018 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

В соответствии с данным постановлением стратегическими задачами развития системы водоснабжения Большешурнякского СП являются:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ;

- внедрение передовых инновационных технологий для процессов водопотребления и водоотведения, эффективной очистки сбросов при строительстве и эксплуатации производственных объектов, предлагаемых к размещению на территории сельского поселения;

- строительство и реконструкцию очистных сооружений, водопроводных, канализационных и ливневых сетей в населенных пунктах;

- обеспечение сельскохозяйственных и промышленных предприятий локальными очистными сооружениями;

- организацию сбора поверхностных и ливневых сточных вод и их очистку на современных очистных сооружениях, позволяющих достичь высокой степени очистки;

- проведение расчистки русел рек на территориях населенных пунктов и в местах массового отдыха населения;

- доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- решение вопросов комплексной организации водоотведения с очисткой сточных вод до установленных нормативов;

- организацию поверхностного стока;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов;

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охра-не водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

- водоснабжение существующих и предлагаемых объектов агропромышленного комплекса предлагается организовать от собственных источников водоснабжения (артезианские скважины, каптаж родников и др.);

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Приказом Министерства регионального развития РФ от 6.05.2016 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» администрация Большешурнякского СП в целях экономии потребляемых водных ресурсов планирует организовать мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной и не бюджетной сферы. Необходимо оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

На момент обследования коммерческий учет воды в Большешурнякском сельском поселении отсутствовал.

## Баланс водоснабжения и потребления воды

### Общий баланс подачи и реализации воды Большешурнякском СП

Общий баланс подачи и реализации воды приведен в таблице 9.

Таблица 9. Общий баланс подачи и реализации воды в Большешурнякском СП

| Показатели | Единицы | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |
| 1. Объем выработки воды | тыс. м3 | 36 | 38 |
| 2. Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 28,34 | 28,34 |
| 5. Объем потерь воды | тыс. м3 | 9,66 | 9,66 |
|  | % | 25,4 | 25,4 |
| 6. Объем реализации воды всего, | тыс. м3 | 27,5 | 27,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| 6.1. населению | тыс. м3 | 27,5 | 27,5 |
|  | % | 97 | 97 |
| 6.2. бюджетным организациям | тыс. м3 | 0,71 | 0,71 |
| 6.3. прочим потребителям | тыс. м3 | 0,142 | 0,142 |
| 6.4. собственное производство | тыс. м3 | 0.00 | 0.00 |

Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. На протяжении последних лет наблюдается небольшая тенденция к повышению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды.

Потребление воды потребителями Большешурнякского сельского поселения оценено на основе нормативного потребления воды. Потери воды оценены как разность между нормативным потреблением воды и фактически поднятой воды.

### Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

Территориальный баланс по технологическим зонам действия водопроводных сооружений Большешурнякского СП приведен в таблице 10 и на рисунке 8.

Таблица 10. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия

| Населенный пункт | Сква- жины | Общий дебит скважины, м3/час | Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечасовое водопо- требление, м3/ч | Среднесуточное потребление, м3/сутки | Максим. суточное потребление, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Б. Шурняк | Скв.№ 1 | 7,2 | 31167 | 3,558 | 85,4 | 4,27 |
|  | Скв.№ 2 | 7,2 |  |  |  |  |
| С. В. Шурняк | Скв.№ 3 | 7,2 | 2284 | 0,261 | 6,258 | 0,313 |
| С. Умяк | Скв.№ 4 | 6,12 | 4560 | 0,521 | 12,5 | 0,625 |

Рисунок 8. Распределение водопотребления по сельскому поселению

Максимальное суточное водопотребление на хозяйственно-питьевое водоснабжение определено в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция» по формуле:

Ссут. макс = Ксут.макс* Ссут. ср  , м3/сут,

где - Ксут.макс - максимальный коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий (Ксут.макс = 1,2).

Техническая вода в Большешурнякском СП не используется.

### Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

Можно выделить две основные группы потребителей водоснабжения: население и бюджетные организации. Структура потребления воды представлена в таблице 11 и на рисунке 9.

Таблица 11. Структурный баланс водопотребления, м3

| Показатели | Единицы измерения | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 36 | 38 |
| 2. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. куб. м | 28,34 | 28,34 |
| 2.1. населению | тыс. куб. м | 27,5 | 27,5 |
|  | % | 97 | 97 |
| 2.2. бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,71 | 0,71 |
| 2.3. прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,142 | 0,142 |
| 2.4. собственное производство | тыс. куб. м | 0 | 0 |

Рис. 9. Структура водопотребления Большешурнякским поселением.

Как следует из представленных данных основным потребителем воды является население. К прочим потребителям относятся предприятия торговли, расположенные в сельском поселении.

### Сведения о фактическом потреблении населением

Отсутствие приборного учета подаваемой и потребляемой воды в водопроводной сети в Большешурнякском СП не позволяет определить фактическое потребление воды потребителями. Приведенный ниже структурный баланс водопотребления составлен на основании нормативов водопотребления для различных категорий водопользователей. Расчет ведется только для н.п. Большой и Верхний Шурняк, Умяк. Расчет водопотребления для поселка Красная Горка не ведется, т.к. там нет системы централизованного водоснабжения и потребители пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Расчет нормативов потребления воды потребителями определяются  по среднесуточным нормам, приведенным в соответствующих главах СНиП 2.04.02 – 96 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»..:

- 2,5 м3/мес (83,3 л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах, оборудованных внутренним водопроводом без канализации;

- 5,78 м3/мес (192,6 л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами (газ водонагрев);

- 1,2 м3/мес (40л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок;

- 18 м3/мес - расход воды на полив 1 сотки приусадебного участка. Количество поливок - одна в сутки в течении 2-х месяцев в году.

Ввиду отсутствия данных по площадям приусадебных участков, нормативный расчет потребления на их полив принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Свод правил водоснабжения. Наружные сети и сооружения» по удельным среднесуточным расходам на одного жителя, а именно:

- 60 л/сут на одного человека - расход воды на полив приусадебного участка. Количество поливок - одна в 2 суток в течении 120 дней в году.

Водопой скота определяется из учета затрат 53 л на одну голову в сутки.

Расчет нормативного водопотребления объектами социальной инфраструктуры ведется на основе Приложения 3 СНиП 2.04.01–85. Для медицинских учреж-дений нормативное водопотребление складывается из потребления 13 литров воды в сутки на одного посетителя и 5 литров в сутки на 1 работника. Водопотребление детского сада определяется из складывается из потребления 21,5 литра воды в сутки на одного ребенка и 5 литров в сутки на 1 работника. Нормативное водопотребление школы суммируется из потребления 10 литров воды одним школь-ником и 5 литров одним преподавателем. Нормативное водопотребление дома культуры суммируется из потребления 8,6 л воды одним посетителем и 5 л одним преподавателем. Потребление магазинов определяется из учета потребления 12 л воды одним сотрудником, библиотеки – 5 литров воды одним сотрудником.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на разводящих сетях. Для н.п. Большешурнякского СП число пожаров принимается равным одному в год с расходом воды 5 л/сек., продолжительность тушения пожара – 3 часа. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 2,5 л/сек. Таким образом, нормативное потребление воды на пожаротушение составляет 81 м3/год.

Сводные данные о среднесуточном и среднегодовом расходе воды на 2020 год приведены в таблице 12.

Таблица 12. Нормативное водопотребление Большешурнякским СП на 2020г.

| Наименование потребителей | Количество потребителей | Среднесут. норма, л/сут | Qср, м3/сутки | Qгод, м3/год | Qмах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоз.-питьевые нужды постоянного населения в инд. домах | 524 | 83.3 | 43,649 | 15931,958 | 52,3790 |
| Полив территорий и зеленых насаждений | 524 | 60 | 31,440 | 1886,4 | 37,7280 |
| Водопой скота | 500 | 53 | 26,500 | 9672,5 | 31,8000 |
| Медицинские учреждения | 56/8 | 13/5 | 0,768 | 280,32 | 0,9216 |
| Детский сад | 8/1 | 21,5/5 | 0,177 | 64,605 | 0,2124 |
| Общеобразовательная школа | 55/16 | 10/5 | 0,630 | 229,95 | 0,7560 |
| Дом культуры и библиотека | 9/37 | 5/8,6 | 0,363 | 132,568 | 0,4358 |
| Магазины | 14 | 12 | 0,168 | 61,32 | 0,2020 |
| Пожаротушение |  |  |  | 81 |  |
| Итого: |  |  | 103,695 | 28340,621 | 124,434 |

Суммарный нормативный расход водопотребления по Большешурнякскому сельскому поселению ориентировочно составляет 103.695 м3/сутки или 28,34 тыс. м3/год (с учетом затрат на пожаротушение). Фактическое водопотребление в Большешурнякском СП в 2019г. составило 38 тыс. м3. Таким образом нерациональное водопотребление Большешурнякским СП составляет 9,66 тыс. м3 (25,4% от поднятой воды).

### Описание системы коммерческого приборного учета воды

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2025 г. На момент обследования водопроводные сети Большешурнякского СП приборами учета не оборудованы. Следует предусмотреть установку приборов учета поднимаемой воды и индивидуальных водосчетчиков у потребителей.

### Прогнозные балансы потребления

По состоянию на 2020 г. наибольшее количество жителей Большешурнякского СП проживает в с. Большой Шурняк, 434 человек. 27 человек проживает в д. Верхний Шурняк, 63 в д. Умяк и 1 в пос. Красная Горка. В табл. 13 приведены прогнозные данные по численности населения Большешурнякского СП в 2020 и 2035 г., приведенные в Генеральном плане Брольшешурнякского СП.

Таблица 13. Прогноз численности населения в Большешурнякском СП до 2035г.

| Население | 2020 | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Б. Шурняк | 434 | 525 | 566 |
| Д. В. Шурняк | 27 | 31 | 33 |
| Д. Умяк | 63 | 65 | 66 |
| Пос. Красная Горка | 1 | 5 | 5 |
| Итого: | 615 | 695 | 708 |

Водопотребление на 1 очередь и расчетный период реализации Генерального плана развития определяется, исходя из предполагаемой численности населения. Развитие систем водоснабжения на период до 2035 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В перспективе развития Большешурнякского СП источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения. В н.п. Большой и Верхний Шурняк, Умяк планируется только замена изношенных участков трубопровода существующих сетей. Создание системы водоснабжения в пос. Красная Горка не запланировано. Ввод новых мощностей в других населенных пунктах сельского поселения Генеральным планом не предусмотрен.

При проектировании систем водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населенных пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Свод правил водоснабжения. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем водоснабжения населенных пунктов водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются по удельным среднесуточным расходам на одного жителя. Удельные среднесуточные нормы расхода составлены с учетом оценки неучтенных расходов, включающие в себя потери воды при производстве и транспортировке, расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях, культурно–бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях, составляющие 10% от общего потребления.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Сводные данные о среднесуточном и среднегодовом расходе воды в расчетный период действия Генплана до 2035 года приведены ниже в таблице 16. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды приведены в таблицах 15.

Таблица 14 - Удельные нормы водопотребления

| № | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 192.6 |
| 2 | Индивидуальные дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации | 83,3 |
| 3 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |
| 4 | Дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации для сезонного проживания (120 суток в году) | 83,3 |

Таблица 15. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечасовое водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сутки | Максимальное суточное водопотребление, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| 28341 | 4,331 | 103,695 | 124,416 |
| 2020 год |
| 33570 | 12,63 | 122,87 | 147,444 |
| Расчетный период 2035 год |
| 35970 | 486 | 131,67 | 158,004 |

Таблица 16. Расчет перспективного водопотребления на 2025 год

| Населенные пункты | Водоснабжение населения | Полив участков, Qмах, м3/сут | Водопой скота, м3/сут | Мед. учреж. м3/сут | Дет. сад, м3/сут | Школа, м3/сут | ДК и библиот. м3/сут | Магизины, м3/сут | Пожа-роту-шение, м3/сут | Итого (без учета пожа-ротуше-ния), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| Большой Шурняк | 434 | 36,152 | 26,04 | 26,5 | 0,768 | 0,177 | 0,63 | 0,363 | 0,168 | 0,222 | 103,695 |
| Верхний Шурняк | 27 | 2,249 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умяк | 63 | 5,248 | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Горка | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| Большой Шурняк | 525 | 43,733 | 31,5 | 31,4 | 0,91 | 0,21 | 0,747 | 0,43 | 0,2 | 0,222 | 122,887 |
| Верхний Шурняк | 31 | 2,582 | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умяк | 65 | 5,415 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Горка | 5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| Большой Шурняк | 566 | 47,148 | 33,96 | 33,7 | 0,975 | 0,225 | 0,8 | 0,461 | 0,213 | 0,222 | 131,67 |
| Верхний Шурняк | 33 | 2,749 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умяк | 66 | 5,498 | 3,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Горка | 5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

При существующей системе водоснабжения производственная мощность источников имеет резерв, как по дебиту скважин, так и по установленному насосному оборудованию. Расчет резерва производительности водозаборных устройств из расчета прогнозного значения суточного водопотребления в 2019 г. приведен в таблице 17. Расчет резерва производительности водозаборных устройств из расчета прогнозного значения суточного водопотребления в 2035 г. приведен в таблице 18.

Таблица 17. Расчет резерва/дефицита ВЗУ из 4-х скважин на 2019г.

| Населенный пункт | Сква- жины | Общий дебит скважины, м3/час* | Произвдительность насосов, м3/час | Водопо-требление, м3/час | Потери при производстве, м3/час | Потери при транспортировке, м3/час** | Резерв, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б. Шурняк | Скв.№ 1 | 7,2 | 13 | 3,574 | 0 | 0,143 | 9,282 |
|  | Скв.№ 2 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| В. Шурняк | Скв.№ 3 | 7,2 | 6,5 | 0,219 | 0 | 0,009 | 6,272 |
| Умяк | Скв.№4 | 6,12 | 6,5 | 0,537 | 0 | 0,21 | 5,942 |

Таблица 18. Расчет резерва ВЗУ из 4-х скважин на 2035г.

| Населенный пункт | Сква-жины | Общий дебит скважины, м3/час* | Произвдительность насосов, м3/час | Водопо-требление, м3/час | Потери при производстве, м3/час | Потери при транспортировке, м3/час** | Резерв, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б. Шурняк | Скв.№ 1 | 7,2 | 13 | 4,663 | 0 | 0,187 | 8,15 |
|  | Скв.№ 2 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| В. Шурняк | Скв.№ 3 | 7,2 | 6,5 | 0,268 | 0 | 0,011 | 6,221 |
| Умяк | Скв.№4 | 6,12 | 6,5 | 0,563 | 0 | 0,022 | 5,913 |

*   - приведен в паспорте скважины.

** - суммарные потери воды при транспортировке определены, как 4% от общего количества поднятой воды согласно предоставленным данным.

Водозаборное сооружение села Большой Шурняк представлено 2-мя скважинами с суммарным дебетом 14,4 м3/час. На скважинах установлено два насоса ЭЦВ 6 – 6,5 – 85, с номинальной подачей 6,5 м3/час. Водообильность скважины достаточна для водоснабжения села Большой Шурняк в полном объеме с учетом перспективного водопотребления в 2035 г. Резерв по водоснабжению села Большой Шурняк в 2035 году составит 4,204 м3/час. В настоящее время отсутствует гидрогеологическое заключение на скважину № 1. Для использование данной скважины в качестве источника резервного водоснабжения требуется выполнить работы по составлению гидрогеологического заключения.

Водозаборное сооружение деревне Верхний Шурняк представлено 1 скважиной с дебетом 7,2 м3/час. На скважине установлен насос ЭЦВ 6 – 6,5 – 85, с номинальной подачей 6,5 м3/час. Водообильность скважины достаточна для водоснабжения деревни Верхний Шурняк в полном объеме с учетом перспективного водопотребления в 2035 году. Резерв по водоснабжению деревни Верхний Шурняк в 2035 году составит 6,221 м3/час. Резервного источника водоснабжения в деревне Верхний Шурняк нет.

Водозаборное сооружение деревни Умяк представлено 1 скважиной с дебетом 6,12 м3/час. На скважине установлен насос ЭЦВ 6 – 6,5 – 85, с номинальной подачей 6,5 м3/час. Водообильность скважины достаточна для водоснабжения деревни Умяк в полном объеме с учетом перспективного водопотребления в 2035 году. Резерв по водоснабжению деревни Умяк в 2035 г. составит 5,913 м3/час. Резервного источника водоснабжения в деревне Умяк нет.

В настоящее время в поселке Красная горка централизованная система водоснабжения отсутствует. В Генеральном плане развития Большешурнякского сельского поселения в период до 2035 года строительство систем централизованного водоснабжения в поселке Красная Горка не запланировано.

Для повышения надежности водоснабжения Большешурнякского сельского поселения рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- Разработать гидрогеологический паспорт для скважины № 1 в селе Большой Шурняк;

- Создать одну дополнительную скважину в деревне Верхний Шурняк с дебетом не менее 0,3 м3/час;

- Создать одну дополнительную скважину в деревне Умяк с дебетом не менее 0,65 м3/час.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов цсв

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В целях усовершенствования схемы водоснабжения Большешурнякского СП до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию системы централизованного водоснабжения:

- все скважины огородить зоной санитарной охраны в соответствии с действующими правилами и нормами СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Период реализации мероприятия 2020÷2020 годы;

- на всех водонапорных башнях восстановить растяжки. Период реализации мероприятия 2020÷2020 годы;

- оснастить приборами учёта воды все объекты бюджетной и не бюджетной сферы. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- обеспечить коммерческим учетом жилищный сектор. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- существующие и проектируемые застройки для наружного пожаротушения оборудовать пожарными гидрантами. Период реализации 2020÷2025 годы;

- организовать подключение к ЦСВ все жилые постройки. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- в существующей  и проектируемой застройке предусмотреть капремонт существующих водопроводных сетей и строительство новых водоводов. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- в целях устранения коррозии обсадных труб провести ремонт скважин. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- в существующей и проектируемой застройке предусмотреть строительство новых водозаборных колонок и провести капремонт существующих. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- приобретение передвижных мобильных установок для утилизации биологических отходов. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- на территории санитарно-защитной зоны сместить границы скотомогильника. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- обеспечение н.п. Большешурнякского СП в полной мере контейнерными площадками. Период реализации мероприятия 2020÷2025 годы;

- необходимо запланировать строительство станций очистки и водоподготовки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».  Период реализации мероприятия 2025÷2035 годы.

### Технические обоснования основных мероприятий по ЦСВ

Строительство системы водопровода.

Общая протяжённость водопроводных сетей в Большешурнякском сельском поселении 8000 м, в поселке Красная горка система водопроводов отсутствует.

Сети эксплуатируются с 1960 года. Для безаварийной работы водопроводных сетей в существующих застройках требуется замена 3000 м труб. В проектируемой застройке следует предусмотреть строительство новых водоводов (прокладка 1000 м труб).

Для строительства новых водопроводов рекомендуется использовать трубы из некорродирующего материала, изготовленные из п/э низкого давления.

Запорная арматура на сетях в существующих  застройках отсутствует. Отсекающие задвижки 4 шт. на водонапорных башнях требуют заменены.

Всего в поселении числится 24 водоразборных колонок (в селе Большой Шурняк 20 шт,, деревне Верхний Шурняк 2 шт. и в деревне Умяк 2 шт.). Колодцы полуразрушенные и используются в качестве точки присоединения шлангов. Основная часть колонок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Рекомендуется в существующих  застройках поселения установить новые штатные колонки марки типа КВ и КОВ в количестве 24 шт.

Строительство водозаборных сооружений

Строительства для соблюдения требований «СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», не требуется, т.к. резерв производственных мощностей водозаборных сооружений из 4-х скважин составляет на 2020 год около 40 % на каждой скважине. В случае учета неравномерности водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего потребления дефицита питьевой воды также не прогнозируется.

Строительство установки водоподготовки.

Для целей водоподготовки рекомендуется использовать блочно-модульные станции водоподготовки общей производительностью от 10 до 100 м3/сутки, пред-назначенные для очистки воды из подземных (артезианских) источников до требований норм СанПиН 2.1.4.1074-01.

Выполненные расчеты позволяют определить, что требуемая производительность установок водоподготовки на каждую скважину д.б. не менее 2 м3/час.

Технологическая схема станции водоподготовки включает:

- приемный резервуар;

- фильтры осветления;

- сорбционный фильтр;

- резервуар чистой воды;

- узел обеззараживания.

Исходная подземная вода от скважин подается в резервуар приема воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется путем свободного излива. В результате контакта воды с кислородом воздуха происходит окисление и выделение из воды в виде нерастворимых примесей соединений железа и марганца. Из резервуара с помощью насосов вода подается на очистку.

Для удаления из очищаемых вод нерастворенных примесей используется фильтр с загрузкой на основе гидроантрацита. Данный материал обладает высокой грязеёмкостью и при этом малой плотностью по сравнению с другими фильтрующими материалами. Благодаря малой плотности, на промывку данного фильтрующего материала требуется меньший расход воды.

Для удаления из очищаемых вод органических веществ и улучшения органолептических свойств воды (вкус, запах, цвет) применяется сорбционный фильтр, в качестве фильтрующей загрузки используется активированный уголь. Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления. Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки.

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, которые обеспечивают хранение регулирующего объема воды, неприкосновенного пожарного запаса и объема воды на промывку фильтров.

Подача очищенной воды на обеззараживание и далее потребителю производится насосами сухой установки. Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности. Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

### Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время водозаборные скважины и водонапорные башни (резервуары чистой воды)  предполагается оставить в работе.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

На настоящее время системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения, на территории Большешурнякского сельского поселения не установлены.

Для повышения энергоэффективности и надежности системы водоснабже-ния и обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей рекомендуется:

- установить системы управления и защиты типа СУиЗ «Лоцман+»;

- установить электромагнитные пускатели ЭКМ;

- оснастить насосные станции приборами учёта воды;

- внедрить системы автоматизации и диспетчеризации;

### Сведения об оснащенности приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На настоящее время учет поставленной и потребленной воды не производиться. При реконструкции системы централизованного водоснабжения Большешурнякского сельского поселения предполагается установка приборов учета потребленной воды в водоразборных узлах всех водопотребителей. Установка приборов учета позволит отказаться от нормативного расчета водопотребления и оплачивать только фактически потребленную воду, что благотворно скажется на рентабельности ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения.

### Описание маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Отсутствие детальных планов перспективного развития Большешурнякского СП поселения на 1-ю очередь и расчетный период действия генплана развития не позволяет описать маршруты прохождения существующих и перспективных водопроводных трасс. Для решения данного вопроса требуется выполнение дальнейших проектных работ.

### Рекомендации о месте размещения резервуаров, водонапорных башен и насосных станций

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время водозаборные скважины и водонапорные башни предполагается оставить в работе. Строительство дополнительных источников водоснабжения не предполагается.

### Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВ

В соответствии с Генеральным планом существующие в настоящее время зоны размещения объектов ЦСВ изменению не подлежат.

### Схемы существующего и планируемого размещения объектов ЦСВ

В Большешурнякском сельском поселении существующие объекты централизованной системы водоснабжения состоят из 4-х скважин, 4-х водонапорных башен, 8000 м сетей и 24 колонок (станций очистки воды нет).

На рисунках 10÷16 указаны карты территорий поселения и места расположения существующих и планируемых водозаборных сооружений, где:

– Существующая водопроводная сеть;

– Перспективная водопроводная сеть;

– Водонапорные башни;

– Скважины;

Рисунок 10. Карта территории села Б. Шурняк.

Рисунок 11. Схема расположения существующих водозаборных сооружений и водопроводной сети на территории села Б. Шурняк

Рисунок 12. Карта территории деревни В. Шурняк.

Рисунок 13. Схема расположения существующих водозаборных сооружений и водопроводной сети на территории деревни В. Шурняк.

Рисунок 14. Карта территории деревни Умяк.

Рисунок 15. Схема расположения существующих водозаборных сооружений и водопроводной сети на территории деревни Умяк.

Рисунок 16. Карта территории поселка Красная Горка.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов ЦСВ

Все мероприятия, направленные на обеспечение необходимого количества и улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Большешурнякского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов ЦСВ при сбросе (утилизации) промывных вод

Строительство новых водозаборных сооружений в деревнях Верхний Шурняк и Умяк может быть обусловлено отсутствием резервных мощностей и риска прекращения водоснабжения потребителей Большешурнякского СП в случае выхода из строя оборудования существующих скважин водоснабжения. Создание новых скважин и подключение новых скважин к существующей системе позволит повысить надежность водоснабжения потребителей Большешурнякского СП.

Прокладка новой водопроводной линии не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- грунт, от срезки растительного слоя на строительной площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав.

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий. Реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в Большешурнякском сельском поселении не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

Для охраны и исключения вероятности загрязнения поверхностных и подземных вод в Большешурнякском сельском поселении следует предусмотреть следующие мероприятия:

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорных башен и насосных станций.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

В перспективе, для обеззараживания отпускаемой в сеть воды, рекомендуется внедрить систему обработки воды гипохлоритом натрия. Этот химический реагент не является особо опасным и не требует специально оборудованных помещений. Его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 °С до +20 °С (класс транспортировки – 8, III, класс химиката – едкий С). Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03 позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ЦСВ

Основные капитальные затраты для реализации предлагаемых мероприятий состоят из капитальных затрат на строительство новых водопроводных сетей и капитальных затрат на строительство установок водоподготовки (в цены включена монтажная часть). Остальные затраты рекомендуются для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности системы водоснабжения, для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей и рентабельности работы объектов системы водоснабжения, для улучшения санитарной обстановки.

Таблица 19. Сводная таблица капитальных затрат на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения Большешурнякского сельского поселения.

| Мероприятие | Период реализации | Капитальные затраты, руб. |
| --- | --- | --- |
| Скважины огородить зоной санитарной охраны | 2020÷2030 гг. | 420 432,0 |
| Оснастить насосные станции приборами учёта | 2020÷2030гг. | 227 775,0 |
| Установить электроконтактный манометр (4 шт.) | 2020÷2030 гг. | 38 774,0 |
| Установить СУиЗ «Лоцман+» (4 шт.) | 2020÷2030 гг. | 63 984,6 |
| Установить новые штатные колонки (24 шт.) | 2020÷2025 гг. | 309 932,0 |
| Заменить стальные водопроводные сети на п/э | 2020÷2025 гг. | 4 978 524,0 |
| Строительство новой системы водопровода | 2020÷2025 гг. | 1 832 654,0 |
| Подключить к ЦСВ 37 жилые застройки | 2020÷2025 гг. | 1 480 000,0 |
| Восстановить растяжки на водонапор. башнях | 2020÷2025 гг. | 44 178,0 |
| Оснастить запорной арматурой 4 башни | 2020÷2025 гг. | 78 180,0 |
| Строительство станций водоподготовки | 2025÷2035 гг. | 8 250 000,0 |
| Итого: | 17 724 433,6 |

## Целевые показатели развития ЦСВ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2018 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

Таблица 20. Целевые показатели развития ЦСВ Большешурнякского СП

| Показатель | Ед. измерения | 2020 год | 2025 год | 2035 год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам | % | 0 | 0 | 0 | Показатели качества воды соответствуют требованиям санитарных норм и правил |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 19,7 | 8 | 0 | На 2020г. замена сетей, на 2025г. новая постройка, 2035г. не нуждаются в замене |
| Показатель качества обслуживания абонентов |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 15,8 | - | - | На 2020г. не подключенные к ЦСВ, на 2025г. не подключенных нет. |
| Показатель эффективности использования ресурсов |
| Уровень потерь воды при транспортировке | % | 5,1 | 1 | 1 | После замены сетей потери минимальны. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |
| Реализация мероприятий инвестпрограммы | % | 0 | 0 | 0 | Инвестиционная программа отсутствует. |

Водоотведение

В Большешурнякском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ.

Холодная питьевая вода

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 2019г. | Прогноз 2020 год | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. м3 | 14,2 | 17,1 | 120,4 |
| в т.ч. подземная | тыс. м3 | 14,2 | 17,1 |  |
| на техн. и собств. нужды | тыс. м3 | 0 | 0 |  |
| Потери на сетях питьевой воды | тыс.руб. | 0,8 | 0,9 |  |
| Отношение к подъему питьевой воды | %. | 5,9 | 5,5 |  |
| Реализация питьевой воды | тыс. м3 | 13,4 | 16,2 | 120,9 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 13,4 | 16,2 |  |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 0 | 0 |  |
| Товарная продукция | тыс.руб. | 365,0 | 465,3 | 127,5 |
| в т.ч. от населения | тыс.руб. | 365,0 | 465,3 |  |
| от бюджетных организаций | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы по питьевой воде | тыс.руб. | 385,8 | 489,9 |  |
| Финансовый результат | тыс.руб. | -20,8 | -24,6 |  |

5.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ». Количество абонентов - 213

Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год

| Населенные пункты Елабужского р-на | 2018г. | 2019г. | 9 мес. 2020г. | Расчетный срок до 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большешурнякское СП | 312,3 | 326,0 | 260,5 | 3473 |

Электроснабжение Большешурнякского сельское поселение осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

Электроснабжение населенных пунктов расположенных на территории сельского поселения осуществляется от:

ПС «Шурняк»        2х4 МВА, 35/10 кВ;

н.п. Большой Шурняк, Верхний Шурняк, Красная Горка, Умяк.

| Подстанция | Диспетчерское наименование трансформатор | Тип трансформатора | Мощность трансформатора, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Шурняк | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 4 |
|  | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 4 |

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ. Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Автоматика и релейная защита подстанций Большешурнякского сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Подстанции требуют модернизации в соответствии с требованиями стандарта «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (СО 153-34.20.122-2006 г.) и документа «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем (РД 153-34.0-35.648-01)».

Основные мероприятия - для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода марки СИП. Установка  энергосберегающих светильников по сельскому поселению.

5.4. Газоснабжение

Краткая характеристика

В настоящее время газоснабжение Большешурнякского сельского поселения осуществляется от газопровода высокого давления.

Природный газ в населенные пункты подается по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Техническая характеристика

| Наименование н.п. | Протяженность сетей, км | Вид и количество установок, оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПГ | Проточные водонагр. | Емкостные водонагр. | Печные горелки | СГБ |
| с.Большой Шурняк | 10587,5 | 154 | 0 | 133 | 5 | 147 |
| д. Умяк | 6837 | 25 | 0 | 18 | 0 | 24 |

Объем потребленного газа, тыс. куб. м

| Наименование н.п. | Количество абонентов | 2018 г. | 2019 г. | 9 мес. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Большой Шурняк | 157 | 369,6 | 352,96 | 228,3 |
| д. Умяк | 26 | 34,7 | 36,7 | 25,9 |

5.5. Объекты экологической безопасности

Краткая характеристика объектов экологической безопасности

Утилизация твердых бытовых отходов.

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Сбор и удаление твердых бытовых отходов производятся с отдельно стоящих мусоросборных контейнерных площадок и контейнеров. Образующиеся твердые бытовые отходы вывозятся на полигон Менделеевского муниципального района. Вывозом ТБО занимается ООО“Мехуборка”.

На сегодняшний день остро стоит проблема с несанкционированными свалками. Ежегодно с Елабужского муниципального района на полигон твердых бытовых отходов вывозится около 26 тыс. тонн отходов производства и потребления.

Вывоз ТБО с Елабужского муниципального района выполняет 5 ед. мусоровозов.

Учитывая отсутствие полигона ТБО, изменения в морфологическом составе ТБО, а именно рост вторичных материалов (бумаги, картона, текстиля, стекла и т.д.) и отходов из полимерных материалов, назрела необходимость в селективном сборе мусора, использованию вторсырья и принятию решения о строительстве межмуниципального полигона ТБО.

Объем вывоза твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории Большешурнякского сельского поселения

|  | 2019 год | прогноз 2020 год | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО | 912,0 | 739,2 | 81,0% |

Фактическое количество контейнеров в селе Большой Шурняк – 13 шт., в деревне Верхний Шурняк – 1 шт., д. Умяк – 3 шт. контейнерные площадки отсутствуют.

# Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| Большешурнякское СП | 25 | 25 | 9 | 9 |
| Большой Шурняк | 12 | 12 | 4 | 4 |
| Верхний Шурняк | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Красная Горка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Умяк | 9 | 9 | 3 | 3 |

Необходимое количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2020 по 2025 г.г.):

мусоровозы - 20 х 986 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 986 : 100000 = 1 шт.

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на проектируемый межпоселенческий полигон ТБО вблизи н.п. Морты;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

Основные проблемы объектов экологической безопасности

Отсутствие полигона ТБО на территории Елабужского муниципального района;

Планируемые мероприятия по охране окружающей среды:

Срок реализации: 2020 – 2030г.г. Приобретение контейнеров в количестве 15 ед. на сумму 225,0 тыс. рублей.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2020 – 2030 гг.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 77,532 млн. руб.,  в том числе по  отраслям:

- водоснабжение,					–    9,474 млн. руб.;

- по объектам экологической безопасности	–    0,225 млн. руб.

- улично-дорожная сеть				–  67,833 млн. руб.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Затраты на реализацию Программы в части модернизации жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя более десяти видов деятельности по содержанию, техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилья; организации водо-, газо-, электроснабжения; содержанию и капитальному ремонту дорог, благоустройству, ритуальным услугам и т.д. Деятельность, связанную с оказанием жилищно-коммунальных услуг, осуществляют 23 организации (с начала периода реформирования рост почти вдвое). На сегодняшний день в этой отрасли экономики Елабужского муниципального района занято более 3 тыс. чел. (8% от численности занятых в экономике).

Доходы жилищно-коммунальных предприятий обеспечиваются уровнем собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги (в среднем 97%).

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предельная платежная возможность населения по оплате услуг ЖКХ за 1 кв.м общей площади жилого помещения | руб. | 23,86 | 24,81 | 28,32 |
| 2. | Фактическая стоимость услуг ЖКХ за 1 кв. м общей площади жилого помещения, принятая муниципальным образованием | руб. | 23,86 | 24,81 | 28,32 |
| 3. | Соотношение платежной возможности и фактической стоимости услуг ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, % | % | 4,1 | 4,1 | 3,8 |

В 2020 году фактическая стоимость набора жилищно-коммунальных услуг возросла по сравнению с 2019 годом на 8,0%. Отмечается изменение тарифов в рамках предельного уровня.

Стоимость набора жилищно-коммунальных услуг на 2 полугодие 2020 года по Большешурнякскому сельскому поселению Елабужского муниципального района

| Показатели | ед. изм. | 01.07.2020 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./ ед.изм. | руб./кв.м | % повышения к уровню 01.01.2020-30.06.2020 года |
| Вывоз ТБО | чел. | 97,66 | 5,203 | 4 |
| Водоснабжение | м3 | 32,61 | 7,953 | 4 |
| Электроснабжение для сельских населенных пунктов | кВт.ч | 2,64 | 11,147 | 4 |
| Газоснабжение | м3 | 5,72 | 3,813 | 3,3 |
| Итого ЖКУ в расчете на 1м2: |  |  | 28,32 | 4 |

Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась с 4,1% до 3,8 %.

Характеристика перечня предоставляемых услуг благоустроенности жилья

| Виды перечней | Содержание жилищного фонда | Вывоз ТБО | ХВС | Электро снабжение | газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | - | + | + | + | + |
| Средний | + | + | + | + | + |
| Полный | + | + | + | + | + |
| Максимальный | + | + | + | + | + |

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019г. | прогноз 2020г. | 2019г. % к 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общий объем реализации услуг | млн. руб. | 3,0 | 3,1 | 103,3 |
| Реализовано услуг: |  |  |  |  |
| -водоснабжение | тыс. м3 | 13,4 | 16,2 | 120,9 |
| 2.Среднесписочная численность работников | чел. | 1 | 1 | 100 |
| 3.Среднемесячная заработная плата | руб. | 10071 | 10565 | 104,9 |

Общий объем реализации услуг жилищно-коммунального комплекса сельского поселения по итогам 2019 года в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2020 года возрос на 3,3%.

Наибольшая доля (96%) в общем объеме реализации услуг жилищно-коммунального комплекса приходится на коммунальные услуги.

Ежемесячно получателями более 70 видов государственных услуг (Меры соц. поддержки, оформление в дома интернаты, выдача удостоверений, справок на социальную стипендию и т.д.), предоставляемых органами социальной защиты сегодня в эту группу входят люди разных возрастов и категорий.

Предоставляемые органами социальной защиты меры социальной поддержки многогранны.

Получатели мер социальной поддержки  на 2019 год

| Федеральные льготники | 2 |
| --- | --- |
| Пенсионеры | 143 |
| Труженики тыла | 10 |
| Дети из многодетных семей | 7 |
| Получающие детские пособия | 4 |
| Пособие на погребение | 5 |
| Пособие на рождение ребенка | 2 |

На размер социальных льгот оказывают влияние следующие факторы:

1.Структура жилищного фонда и распределение пакета жилищно-коммунальных услуг. В структуре жилищного фонда удельный вес многоквартирных домов составляет около 80%. В виду этого, в Елабуге муниципальном районе получают пакеты жилищно-коммунальных услуг в основном по полному и максимальному перечню, что увеличивает сумму субсидий.

2.Величина предельной стоимости набора жилищно-коммунальных услуг из расчета на 1 м² общей площади жилья в месяц. В ЕМР этот показатель выше, чем во многих других городах республики за счет влияния на его величину тарифов на коммунальные услуги (доля коммунальных услуг в общей стоимости набора составляет 80%).

В городе внедрен механизм по перечислению средств на оплату жилищно-коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан (в рамках мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан).

Перспектива развития отрасли:

1. Совершенствование механизма  предоставления населению мер социальной поддержки и государственной помощи,  в том числе на основе социального контракта.

2. Расширение спектра и повышение качества предоставления социальных услуг и внедрение системы «АИС Социальное обслуживание».

3.Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания населения.

4. Развитие добровольческой деятельности.

5.Организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями во всех учреждения

6.Развитие инфраструктуры учреждений

-выделение помещения для Социально-реабилитационного отделения.

Эффект от достижения результатов Программы будет многоуровневым:

1.На уровне сельского поселения:

создание комфортной и безопасной среды проживания населения

сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги

сохранение доступности коммунальных услуг для потребителей

Вопрос оплаты услуг ЖКХ является одним из наиболее актуальных для жителей Елабужского муниципального района. Согласно проведенным социологическим исследованиям 73% опрошенных называют цены и тарифы услуг ЖКХ очень высокими.

Более четверти населения Елабужского муниципального района – малоимущие, именно их, в первую очередь, затрагивают последствия рыночных преобразований в отрасли, рост тарифов за услуги. Реализация программных мероприятий позволит:

обеспечить ресурсосбережение всех потребителей города

повысить эффективность социальной защиты населения

создать условия для более эффективной реализации национальных проектов

повысить качество, надежность обслуживания (водоснабжения) потребителей

улучшить инфраструктуру ЖКХ за счет участия бизнеса в этой сфере

активизировать инвестиционную деятельность (важный показатель - доверие инвесторов и их заинтересованность в проектах, наличие государственного частного партнерства)

улучшить экологическую безопасность территории, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

Для оценки результатов, достигнутых при реализации Программы, применяется система оценки, включающая индикаторы.

Система сбалансированных показателей оценки реализации целевой программы:

| Цели программы | Целевой индикатор | Значения по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| -снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса | 1.Снижение удельного расхода энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| -создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1.Уменьшение жалоб и претензий со стороны населения по оказанным услугам, %. | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% |
| -сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги | 1.Инвестиционная составляющая в тарифе 2. Индекс роста тарифа, % | 0,0 109,0% | 0,0 104,5% | 0,0 104,5% | 0,0 104.1% | 0,0 103.6% | 0,0 103.2% |
| -устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Елабужского муниципального района | 1.Положительное сальдо финансового результата, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| -содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию Елабужского муниципального района | 1.Создание новых рабочих мест: -при выполнении капитального ремонта жилищного фонда - при выполнении мероприятий по экологической безопасности 2. Удовлетворенность населения услугами ЖКХ 3.Уменьшение суммы субсидий для малообеспеченного населения, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |

Оценка достижения пороговых значений будет производиться на основе мониторинга.

Результативность будет определяться правильным установлением отношений на принципах государственно-частного партнерства.

7. Управление программой

Программу Комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района на 2020-2030 годы  Исполнительный комитет Елабужского муниципального района рассматривает, утверждает и осуществляет общее руководство Программой.

Руководитель Исполнительного комитета Елабужского муниципального района выдвигает оперативные задачи по реализации основных мероприятий; обеспечивает механизмы и процедуры управления Программой; вносит предложения в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования, бюджетных затратах на реализацию мероприятий Программы, принимает нормативно-правовые акты в рамках своей компетенции.

Контроль реализации Программы осуществляет Исполнительный комитет Елабужского муниципального района.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляют: Исполнительный комитет Елабужского муниципального района Большешурнякского сельского поселения, руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Контрольно-счетный орган осуществляют текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых  ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

# Text boxes

2020

ПРОГРАММА                          комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района

на 2020 – 2030 годы

Рисунок 3.  Схема расположения скважин в с.Большой Шурняк.

○ – водозаборная скважина;

– граница 3-го пояса ЗСО;

Рисунок 6.  Схема расположения скважины.

○ – водозаборная скважина;

– граница 3-го пояса ЗСО (RIII=340м).

Рисунок 7.  Схема расположения скважины.

○ – водозаборная скважина;

– граница 3-го пояса ЗСО (Rm=170м).

скв.1

скв.2

скв.1

скв.1